Заявка/Техническое задание на закупку

Универсальный Автомат закаточный мод. МЗ-400Е2

| № п/п | Название | Технические характеристики | Количество | Цена, руб | Колонка о погрузке/разгрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Автомат закаточный, мод МЗ-400 Е2 | Универсальный автомат закаточный мод. МЗ-400Е2 предназначен для укупорки стеклянных бутылок, алюминиевыми колпачками и крышками. | Наличие | 1 |  | Год выпуска - 2013г. Поставка Оборудования включает в себя пуско-наладку оборудования, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке). Сертификацию. Гарантийное обслуживание 12 месяцев. Доставка должна быть осуществлена транспортной компанией с соблюдением соответствующего хранения, в соответствующей упаковке. При поставке оборудования поставщик представляет получателю следующую документацию: -копия сертификата соответствия оборудования; -копию регистрационного удостоверения оборудования; -инструкцию пользователя на русском языке. Срок поставки в течении 2 месяцев со дня заключения контракта. |
|  |  | Устройство дозирования выполнено в виде механического укупорочного модуля с частотным регулированием. Включение в работу и регулирование осуществляется от на панели управления и от ножной педали | Наличие |  |  |  |
|  |  | Производительность, куб. флаконов/час | 3000 фл/час |  |  |  |
|  |  | Комплектация | Станина; корпус; привод подачи; механизм закатки; поворотный стол; панель управления. |  |  |  |
|  |  | Количество позиций на поворотном столе | 12 |  |  |  |
|  |  | Количество укупорочных головок, шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Количество вальцующих роликов | 3 |  |  |  |
|  |  | Гарантия, не менее, месяцев | 12 |  |  |  |
|  |  | Защитное орг-стекло в области закатки крышки | Наличие |  |  |  |
|  |  | Тип колпачков | К1, К2, К3, К7, К10, К11. |  |  |  |
|  |  | Диапазон диаметров колпачков, мм | 8мм - 150мм |  |  |  |
|  |  | Соответствие энергопотребления всего оборудования стандартам электрической сети Российской Федерации 220 В, 50/60 Гц | Наличие |  |  |  |
|  |  | Типы флаконов | I-450-1-HC-2, I-250-1-HC-2, I-1001-HC-2, I-50-1-HC-2, ФББ-100-ОС-1, ФО-1-10. |  |  |  |
|  |  | Диапазон диаметров флаконов, мм | 9мм - 300мм |  |  |  |
|  |  | Диапазон высот флаконов, мм | 40-450 |  |  |  |
|  |  | Количество укупорочных головок, не менее, шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Продолжительность переналадки автомата, мин., не более | 5 |  |  |  |
|  |  | Метод укупорки | Закатка (Завальцовка). |  |  |  |
|  |  | Устойчивость корпуса любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными МЗ РФ | Наличие |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 400 |  |  |  |
|  |  | Наличие втулки для типов флаконов, не менее, двух типов | Наличие |  |  |  |
|  |  | Наличие позиционного автоматического поворотного стола | Наличие |  |  |  |
|  |  | Машина закаточная, включая позиционный стол, работает только от сети питания | Наличие |  |  |  |
|  |  | Устойчивость корпуса любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными МЗ РФ | Наличие |  |  |  |
|  |  | Все узлы и детали выполнены из нержавеющей стали и имеют антикоррозионное покрытие | Наличие |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Соответствие всем нормативным требованиям, предъявляемым к медицинской и пищевой технике. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Электромеханический привод закатывающей головки | Наличие |  |  |  |
|  |  | Габариты, мм | 500×886×957 |  |  |  |
|  |  | Масса (нетто), кг | Не более 100 |  |  |  |