Заявка/Техническое задание на закупку

Установка мембранной фильтрации МДП-200

| № п/п | Название | Технические характеристики | Количество | Цена, руб | Колонка о погрузке/разгрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Установка мембранной фильтрации МДП-200 | Предназначен для перекачивания и порционного розлива жидких лекарственных средств, с возможностью работы со стерильными продуктами в стерильных условиях. | Наличие | 1 |  | Год выпуска - 2013г. Поставка Оборудования включает в себя доставку оборудования, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке). Сертификацию. Гарантийное обслуживание 12 месяцев. Доставка должна быть осуществлена транспортной компанией с соблюдением соответствующего хранения, в соответствующей упаковке. При поставке оборудования поставщик представляет получателю следующую документацию: -копия сертификата соответствия оборудования; -копию регистрационного удостоверения оборудования; -инструкцию пользователя на русском языке. Срок поставки в течении 2 месяцев со дня заключения контракта. |
|  |  | Отсутствие загрязнения насоса и перекачиваемого продукта, отсутствие противотока. |  |  |  |  |
|  |  | Производительность, куб. м/час | 0.25 мі/час |  |  |  |
|  |  | Возможность цифровой установки параметров | есть |  |  |  |
|  |  | Диапазон дозирования | 10-25-50-100-25-500-1000 мл |  |  |  |
|  |  | Точность дозирования % | ≤ ± % 0,5 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | Не менее 180 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | Не более 220 |  |  |  |
|  |  | Габариты, мм | 292х185х180 |  |  |  |
|  |  | Подставка (адаптер) под флаконы | Есть Ш мм 32, 35, 38, 40, 45, 50. |  |  |  |
|  |  | Масса (нетто), кг | 20 |  |  |  |