Заявка/Техническое задание на закупку

Универсальный Автомат закаточный мод. МЗ-400Е3

| № п/п | Название | Технические характеристики | Количество | Цена, руб | Колонка о погрузке/разгрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Полуавтомат закаточный, мод МЗ-400А | Универсальный полуавтомат закаточный мод. МЗ-400А предназначен для укупорки стеклянных и пластиковых бутылок, пластмассовыми винтовыми колпачками и крышками. | Наличие | 1 |  | Год выпуска - 2013г. Поставка Оборудования включает в себя доставку оборудования, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке). Сертификацию. Гарантийное обслуживание 12 месяцев. Доставка должна быть осуществлена транспортной компанией с соблюдением соответствующего хранения, в соответствующей упаковке. При поставке оборудования поставщик представляет получателю следующую документацию: -копия сертификата соответствия оборудования; -копию регистрационного удостоверения оборудования; -инструкцию пользователя на русском языке. Срок поставки в течении 2 месяцев со дня заключения контракта. |
|  |  | Устройство выполнено в виде механического укупорочного модуля с частотным регулированием. Включение в работу и регулирование осуществляется на панели управления и при помощи рычага управления | Наличие |  |  |  |
|  |  | Производительность, куб. флаконов/час | 1500 фл/час |  |  |  |
|  |  | Комплектация | Станина; корпус; привод подачи; механизм закатки; рычаг управления. |  |  |  |
|  |  | Количество вальцующих роликов | 3 |  |  |  |
|  |  | Типы флаконов | ФВ-10-20; ФВ-25-20; ФВ-50-20; ФВ-100-20; ФК 1-25-16; ФВ-100-В-28-1; ФК-10-11,5. |  |  |  |
|  |  | Типы укупориваемых пробок (крышек) | ОД-1-20 |  |  |  |
|  |  | Диапазон высот флаконов, мм | 40-450 |  |  |  |
|  |  | Продолжительность переналадки автомата, мин., не более | 2 |  |  |  |
|  |  | Метод укупорки | Закрутка (Забивка). |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 190 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Габариты, мм | 532 х 338 х 957 |  |  |  |
|  |  | Масса (нетто), кг | Не более 60 |  |  |  |